Věc:	Poptávka ceny za veřejnou zakázku

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

MŠ U pejska a kočičky – výměna rozvodů ÚT a ZTI

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je výměna rozvodů vytápění v pavilónu jeslí včetně kompletní výměny rozvodů teplé a studené vody, svodného a připojovacího potrubí splaškové kanalizace a části ležatého a propadlého svodu kanalizace spojenou s těmito pracemi:

- Nezbytné demontáže podlahových konstrukcí pro odkrytí kanálů s rozvody topení a vody.

- Odkrytí místa ležatého propadlého svodu kanalizačního potrubí a jeho výměna.

- Odkrytí rozvodů vody a svodného kanalizačního potrubí včetně demontáže stávajících zařizovacích předmětů.

- Položení nových rozvodů vody a kanalizace včetně osazení nových dotčených zařizovacích předmětů, baterií. Vybavení ve standardu pro příslušnou věkovou kategorii – jesle (zachovat stávající princip: Přívod teplé vody z centrálního ohřevu ve výměníkové stanici, pouze u výtoků , s kterými přijdou děti do styku – lázeň + WC dětí, je u každého výtoku osazen regulační ventil s nastavitelnou hodnotou).

- Stavební opravy na zakrytí kanálů včetně položení nových nášlapných vrstev u dotčených místností v celých plochách. Zadavatel si vyhrazuje výběr barevnosti a materiálu ve Vámi určené cenové relaci standardu pro dané provozní plochy (min. otěruvzdotnost, protiskluznost).

- Stavební opravy dotčených místností kompletně s novými obklady a dlažbami. Výše obkladů do 2000mm Po opravě omítek a přeštukování budou všechny místnosti pavilónu vymalovány (sociální zařízení a ost. provozy  bíle, denní místnosti dětí barevně dle dohody s provozovatelem.

- Součástí zakázky je úklid staveniště.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, atesty a prohlášení o shodě na použité zabudované materiály a vybavení.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace – v příloze:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 28.2. do 14.3.2007.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 15.3.2007.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt MŠ U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Nabídka bude předložena finančně po oddílech takto:

Topenářské práce

Zdravotechnika

Zednické práce a přípomoci (vč. bouracích prací)

Pozn: Ve své nabídce uvést jednotkové ceny stěžejních materiálů a zařizovacích předmětů (např. dlažby, obklady, trubní materiál,...)

Cena dle odst. 3.2 musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

4.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

6.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

7.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Záruční doba

Seznam příloh nabídky

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle  nabídkové ceny. Hodnocena bude cena bez DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 15.3.2007 v 13:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – MŠ K. Čapka“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku