Věc:	Poptávka nabídky na plnění veřejné zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

ZŠ Letců R.A.F. – rekonstrukce ležatých rozvodů

- Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění zakázky je výměna ležatých rozvodů potrubí studené, teplé a vratné vody a požární vody v přízemí pavilónu U3 dopojením na již realizované stoupačky a hlavní ležatý rozvod v průchozím kanále jedné ze spojovacích chodeb v rozsahu a podle zadávací dokumentace:

- Bourací práce spojené i s demontáží příslušných podlahových krytin (dlažby, PVC) u napojovacích míst již v předchozích etapách rekonstrukce rozvodů hotových stoupaček a připojovacích potrubí rozvodů vody. Vysekání montážních otvorů v podlahách a případně rýh ve stěnách do 0,5m nad podlahu v nezbytně nutném rozsahu. Vysekání a demontáž dotčeného potrubí.

- Protažení vodovodního potrubí s osazením uzavíracích armatur v místech dle zadávací dokumentace.

- Provedení zazdívek a zednických oprav po instalatérských pracích, spojených s doplněním dlažby a PVC ve shodném nebo podobném odstínu a velikosti jako stávající podlahovina.

- Součástí zakázky je vymalování zednicky opravovaných ucelených ploch a úklid staveniště, který se bude provádět průběžně za účelem minimalizace prašnosti mimo staveniště do ostatních pater a prostor.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Provedení proplachu a dezinfekce nových vodovodních potrubí včetně zajištění zkrácených kontrolních rozborů vody. Atesty a prohlášení o shodě na použité zabudované materiály a vybavení, revize hydrantů.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace: viz. příloha.

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 19.6. do 29.6.2007.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 9.7.2007.

- Termín dokončení : Požadavek do30.8.2007.

- Místo realizace: Objekt ZŠ Letců R.A.F. 1989, 288 02 Nymburk, pavilón U3.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

5.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

6.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Záruční doba

Seznam příloh nabídky

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 2.7.2007 v 12:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – ZŠ RAF rozvody vody“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: 	Výkresy stávajícího stavu vodovodu v přízemí

Identifikační list