Věc:	Poptávka ceny za veřejnou zakázku

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

MŠ Růženka – oprava terasy a schodiště

- Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce venkovní vyvýšené terasy spojené s těmito pracemi:

- Vybourání stávající skladby podlahy z keramických dlaždic včetně betonu a vyřezání podkladních ocelových plechů (původní ztracené bednění).

- Obroušení a nátěr proti korozi nosných konstrukcí nosných sloupků, rámu z U profilů a kovového zábradlí..

- Montáž vynášecích T profilů pro pokládku podlahových roštů (pororošty) tak, aby čistá podlaha plynule navazovala výškově na stávající schodiště.

- Pokládka pochozích žárově zinkovaných pororoštů (š/v nosného prutu 30/2mm, oka velikosti 30x30mm) včetně kotvení proti posunu a pokládka pryžových podlahových desek tl. cca 3mm na sraz přes pororošty.

- Součástí zakázky je úklid staveniště.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace – v příloze:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 25.6. do 30.6.2007.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad 07/2007.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Předložit vyplněný identifikační list viz. příl.č. 2.

3.	Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

5.	Nabídka bude předložena finančně po oddílech takto:

Přípravné a bourací  práce

Montáž + nátěry

Cena dle odst. 3.2 musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

6.	Zakázka bude placena po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

7.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

8.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle nabídkové ceny a termínu plnění. Hodnocena bude cena s DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 9.7.2007 v 9:00 hodin.

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – terasa MŠ - NEOTVÍRAT“ opatřené na  zavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: 	Zadávací dokumentace

Identifikační list