Věc: Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel   vyzývá ve smyslu§18 odst.3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o  veřejných zakázkách,   k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku  :

Radarové zařízení pro informativní měření rychlosti

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

1. Dodávka 3 kusů  radarového  zařízení  pro informativní měření  rychlosti projíždějících vozidel s vysokou odolností  proti povětrnostním vlivům a vybavených  záznamem naměřených dat (datum, čas, rychlost, typ-délka-vozidla). U zařízení požadujeme  jednoduché a spolehlivé uchycení na sloup veřejného osvětlení včetně zajištění  proti neodborné manipulaci. Zařízení bude napájeno  z baterie s dobíjením během  provozu veřejného osvětlení. Dále požadujeme  aby zařízení splňovalo následující požadavky:

- automatickou regulaci  svítivosti  v závislosti  na světelných podmínkách,

- antireflexní úpravu  povrchu  funkční plochy,

- možnost nastavení  dolní hranice zobrazované  rychlosti,

- dvouciferný  ukazatel  měřené rychlosti, výška číslic minimálně 300mmm.

2. Dodávku programu pro zpracování a vyhodnocení zaznamenaných dat.

3.  Montáž  zařízení na určená místa a proškolení obsluhy dodaného zařízení.

Pro předložení nabídky na základě zveřejnění této výzvy na webových stránkách města  je možno získat dokumentaci rozesílanou v příloze osloveným zájemcům po předchozí telefonické dohodě (č. 325 501 206) na odboru správy a rozvoje MěÚ  Nymburk.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín realizace:  předmětem nabídky, uvést ve dnech  od podpisu smlouvy.

2.  Místo realizace: Město   Nymburk, na sloupy veřejného osvětlení v ulicích města.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1. Předložit  vyplněný identifikační list uchazeče dle přílohy č.2.

2. Předložit  vyplněný list Specifikace požadovaných parametrů dle přílohy č. 1.

3. Předložit cenovou nabídku  na celý rozsah plnění. Nabídková cena bude členěna po  jednotlivých položkách uvedených v odstavci 1 s uvedením jednotkových cen.

4. Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou  osobou. Minimální požadovaná doba záruky 36 měsíců.

5. Předložit doklady (v ověřené kopii) o certifikaci nabízeného zařízení .

6. Předložit návrh servisní smlouvy  na pozáruční servis.

7. Předložit ověřenou kopii dokladu opravňujícího k uvedenému podnikání.

8. Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

9.  Zakázka bude placena po převzetí  zakázky.

10.Splatnost faktur je 30 dnů od doručení.

11. Zálohy zadavatel neposkytuje.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1. Předložit seznam instalovaných zařízení nabízeného typu včetně uvedení kontaktu na provozovatele.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.  Nevracet došlé nabídky.

2.  Odmítnout všechny nabídky.

3.  Zadávací  řízení zrušit.

4.  Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.  Upravit předložený návrh smlouvy.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle  ekonomické výhodnosti prostřednictvím následujících dílčích hodnotících kritérií: nabídková cena, technické parametry,  servisní podmínky.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení končí dne 22.10.2007 v 10.00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny .

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Neotvírat – RADAR“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče (uchazeč, který nepoužívá razítko,  opatří přelepy svým podpisem) doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: Specifikace…  č.1

Identifikace… č.2