ROČNÍ  HMOTNOSTNÍ  BILANCE  ROZPOUŠTĚDEL

| vstupy organických rozpouštědel (I) | t/tok |
| --- | --- |
| I1 | celková hmotnost organických rozpouštědel včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou zakoupeny a použity jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance |  |
| I2 | celková hmotnost organických rozpouštědel včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou regenerovány a znovu (recyklovaně) použity jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklované rozpouštědlo se započítává pokaždé, kdy je využito pro danou činnost) |  |
| výstupy organických rozpouštědel (O) |  |
| O1 | hmotnost organických rozpouštědel v odpadním plynu (v emisích) |  |
| O2 | hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; v některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát v úvahu i způsob zpracování odpadních vod |  |
| O3 | hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako rezidua v expedovaných produktech |  |
| O4 | hmotnost nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do ovzduší vlivem větrání místností, kdy je pracovní ovzduší vypouštěno do atmosféry okny, dveřmi, ventilačními otvory apod. |  |
| O5 | hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu chemických a fyzikálních procesů, například spalováním, sorpcí apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do veličin O6 , O7 , O8 |  |
| O6 | hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromážděných odpadech |  |
| O7 | hmotnost organických rozpouštědel a hmotnost organických rozpouštědel obsažených v přípravcích expedovaných jako komerční produkt |  |
| O8 | hmotnost organických rozpouštědel obsažených v přípravcích a regenerovaných k opětovnému použití, pokud již nebyla započtena do položky O7 |  |
| O9 | hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního prostředí jiným způsobem |  |

Celková spotřeba organických rozpouštědel C se vypočítá ze vztahu:

C = I1 - O8

Celkové množství netěkavých látek N obsažených v materiálech s organickými rozpouštědly se vypočítá ze vztahu:

N = celková roční spotřeba materiálu ( obsah netěkavých látek v materiálu

Obsah netěkavých látek v materiálu je uveden na štítku a v průvodní dokumentaci.

Fugitivní emise F se vypočtou podle některé z následujících rovnic:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8      nebo     F = O2 + O3 + O4 + O9

Celkové emise E se vypočtou ze vztahu:	E = F + O1

Měrná výrobní emise fugitivních emisí se vypočte jako podíl množství emisí a množství nebo velikost produkce (uvádí se v g/kg nebo g/m2).

Měrná výrobní emise celkových emisí se vypočte jako podíl množství celkových emisí a množství nebo velikost produkce (uvádí se v g/kg nebo g/m2).

Emisní limit fugitivních emisí se vypočte jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství rozpouštědel I, kde I = I1 + I2 (uvádí se v %).

Emisní limit celkových emisí se vypočte jako podíl celkových emisí a vstupního množství rozpouštědel (uvádí se v %).