Věc:	Poptávka nabídky na plnění veřejné zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Rekonstrukce odsávání v MŠ Nymburk ul. Karla Čapka čp. 1968

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je kompletní výměna vzduchotechniky v hospodářském pavilónu včetně měření a regulace, revizí a potřebných profesních přípomocí:

- Kompletní demontáže stávajícího vzduchotechnického zařízení včetně její zákonné likvidace.

- Dodávka a montáž vzduchotechniky na základě vlastní výrobní dokumentace uchazeče. Stávající jednotka a odvodní ventilátory budou nahrazeny přívodní a odvodní jednotkou, SPIRO potrubím a lapači tuků. Nad varná centra budou namontovány kuchyňské zákryty v provedení nerez s osvětlením.

- Pro VZT zařízení bude provedena elektroinstalace s dodávkou a montáží komplexně vybaveného rozváděče MaR.

- Revize VZT zařízení a elektro včetně protokolů o bezproblémovém zaregulování vzduchové soustavy.

- Dokladová část bude obsahovat mimo jiné i proškolení obsluhy provozovatele, atesty a prohlášení o shodě na použité zabudované materiály a vybavení.

5.	Součástí zakázky je úklid staveniště.

6.	Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

7.	Požadavek na záruku minimálně v délce 36 měsíců a u komponent dle výrobců.

12.	Zadávací dokumentace stávajícího stavu – v příloze č. 1:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 5.5. do 12.5.2008.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 06/2008 příprava a montáž od 07/2008.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt MŠ U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk, hospodářský pavilón.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání, která bude přiložena k nabídce.

- Předložit vyplněný identifikační list viz. příl. č. 2.

- Předložit doplněný návrh smlouvy viz. příl. č. 3 na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

5.	Nabídka stavby tzv. „na klíč“ bude předložena finančně po oddílech takto:

Výrobní (montážní) dokumentace

Dodávka a montáž VZT

Dodávka a montáž MaR vč. oživení a nastavení

Stavební přípomoci

Likvidace odpadů

Pozn.: Ve své nabídce uvést jednotkové ceny stěžejních materiálů VZT a zařízení (např. nosné komponenty a zařízení, trubní materiál,...)

Cena dle odst. 3.5 musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

6.	Zakázka bude placena maximálně dvěmi fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

7.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

8.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platba se má za splněnou odepsáním z účtu objednatele.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

2.	Přiložit katalogové listy navrhovaných VZT zařízení.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle  nabídkové ceny. Hodnocena bude cena s DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 19.5.2008 v 13:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VZT MŠ K. Čapka“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: 	č.1	Zadávací dokumentace

č.2	Identifikační list

č.3	Návrh SoD