Poptávka nabídky na plnění veřejné zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Výměna oken v ZŠ Letců R.A.F čp. 1989

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je komplexní výměna výplní otvorů včetně meziokenních vložek na jižní fasádě objektu družiny mládeže (dále jen DM) a dále výplní otvorů v bytě školníka (dále jen BŠ) Základní školy Letců R.A.F. 1989 Nymburk:

- Kompletní demontáže výplní otvorů a meziokenních vložek s přípravou a úpravami otvorů pro montáže nových výplňových prvků.

- Dodávka a osazení bílých PVC oken v třídě A (RAL bílá 9016) s mikroventilací polohovací klikou (uzamčení) a infiltrací úpravou v těsnění. Členění a velikost oken bude zachováno tak, aby nebyla narušena pohledová koncepce objektu (referenční plochy viz. realizovaný pavilón U3). Spodní křídla okna budou výklopná a horní otevíravá výklopná s možností uzamčení. Kotvení oken je v kompetenci návrhu a výrobní dokumentace uchazeče. Prosklení bude převážně čirým sklem. U ostatních ploch se bude řídit dle druhu využití místností a stávajícího stavu případným prosklením pouze průsvitným.

- Dodávka a montáž venkovních Al parapetů barvy bílé tl. min. 1,5mm a šíře dle zaměření otvorů na místě stavby.

- Dodávka a montáž meziokenních vložek v barvě bílé s vrchní plochou z PVC a přísl. součinitelem prostupu tepla v souladu s ČSN.

- Dodávka a montáž vnitřních parapetů ve formě bílé parapetní lišty.

- Případné opravy omítek a povrchů vnitřních na přilehlých sloupech skeletu a parapetech včetně opravy malby v ucelených plochách (pokud budou narušeny při realizaci zakázky).

7.	Součástí zakázky je úklid staveniště.

8.	Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

9.	Při předání a převzetí hotové zakázky budou předloženy doklady o likvidaci odpadů, záruční listy, prohlášení o shodě na zabudované materiály včetně přísl. certifikátů a atestů.

10.		Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

11.	Zadávací dokumentace – v příloze č. 1:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 16.06. do 20.06.2008.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 07/2008.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy) s rozdělením na dodávku výplní otvorů a vlastní stavební práce včetně montáže.

- Místo realizace: Objekt ZŠ Letců R.A.F. 1989, Nymburk, jižní stěna pavilónu DM a byt školníka.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání, která bude přiložena k nabídce.

- Předložit vyplněný identifikační list viz. příl. č. 2.

- Předložit doplněný návrh smlouvy viz. příl. č. 3 na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

5.	Nabídka stavby tzv. „na klíč“ bude předložena finančně po pavilónech DM a BŠ v níže uvedených oddílech a doložená oceněným výkazem výměr s uvedením jednotkových cen takto:

DM:

Materiálová specifikace prvků pro zabudování

Bourací práce včetně likvidace odpadů

Montážní práce

Stavební přípomoci

BŠ:

Materiálová specifikace prvků pro zabudování

Bourací práce včetně likvidace odpadů

Montážní práce

Stavební přípomoci

Cena dle odst. 3.5. musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

6.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla bez vad a nedodělků. Připouští se fakturace po ucelených částech jednotlivých podlaží, případně pavilónů.

7.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

8.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platba se má za splněnou odepsáním z účtu objednatele.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uvedení seznamu spolupracujících osob

2.	Technické parametry nabízených oken (rámy, zasklení, kotvení).

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle nabídkové ceny a termínu dokončení realizace. Hodnocena bude cena s DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 26.06..2008 v 10:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – okna DM a BŠ ZŠ R.A.F.“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: 		č.1	Zadávací dokumentace

č.2	Identifikační list

č.3	Návrh SoD