Věc: Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město  Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku  Vás jako zadavatel   vyzývá ve smyslu §18 odst.3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o  veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku :

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM – III.ETAPA

- Vymezení plnění zakázky:

A)Předmět plnění veřejné zakázky

Doplnění městského kamerového systému o další kamerové body č.12 a 13 (viz.přiložená situace) a jejich napojení na stávající řídící a vyhodnocovací pracoviště-Nám.Přemyslovců 163 (budova MěÚ). Kamerový bod č.13 bude umístěn na stávajícím sloupu VO u kruhového objezdu v ul.Kolínské. Kamerový bod č. 12 bude umístěn na nově vybudovaném stožáru cca 6 m vysokém v Parku Pod Hradbami.Veřejná zakázka bude obsahovat:

1. Zpracování, projednání a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení včetně  získání stanovisek dotčených orgánů  potřebných pro získání stavebního povolení.

2. Kompletní dodávku a instalaci technologie MKS včetně napájení tj.:

a) dodávku kamer pro výše uvedené kamerové body

b) dodávku zařízení přenosových tras

c) dodávku stožáru

d) dovybavení stávajícího řídícího a vyhodnocovacího pracoviště – Nám.Přemyslovců č.p. 163, budova MěÚ, zařízením umožňujícím sledovat a nahrávat přenášený obraz z nově instalovaných kamerových bodů

Specifikace parametrů požadovaných zařízení je uvedena v příloze č. 1.

Dodávka a instalace MKS v sobě zahrnuje i případné stavební a jiné přípomoce.

Nově instalované  zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím již namontovaným

zařízením.

3.Proškolení obsluhy dodaného zařízení.

B) Požadavek na členění nabídky:

a) Předložení ocenění technického řešení kamerových bodů  a ocenění jednotlivých

kamerových bodů č.12 a 13 včetně přenosových tras a dovybavení stávajícího řídícího a vyhodnocovacího pracoviště.

b) Realizace schváleného projektu včetně zkušebního provozu.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín realizace:  předmět nabídky, uvést ve dnech  od podpisu smlouvy.

2.  Místo realizace: k.ú.Nymburk

- Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1. Předložit vyplněný identifikační list uchazeče dle přílohy č.2.

2. Předložit cenovou nabídku  se závazkem uchazeče předložit požadované doklady  dle bodu 4.

3. Přílohou nabídky bude návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou

osobou.

4. Předložit doklady (v ověřené kopii) o certifikaci nabízeného zařízení

5.  Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

6.  Zakázka bude placena po převzetí  zakázky.

7.  Zálohy zadavatel neposkytuje.

8. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1. Před uzavřením smlouvy musí vybraný uchazeč prokázat, že má příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopii dokladu opravňujícího k uvedenému podnikání.

2. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku, zadavatel vylučuje možnost předložení variantního řešení.

3. Požadavek na záruku za kompletní dodávku systému min.v délce 36 měsíců.

4. Požadavek na zkušební provoz  v délce min.45 dnů od dokončení díla.

5. Požadavky na údržbu: předpokládané roční provozní náklady v členění:

- zajištění servisu (doba potřebná k odstranění závady od nahlášení poruchy)

- poplatky (licence)

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.  Nevracet došlé nabídky.

2.  Odmítnout všechny nabídky.

3.  Zadávací  řízení zrušit.

4.  Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.  Upravit předložený návrh smlouvy.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno :

1. Specifikace požadovaných parametrů – váhový koeficient  1

2. Cena uvedená bez DPH – váhový koeficient 0,9

3. Záruční doba – váhový koeficient 0,8

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1.  Lhůta pro doručení končí  12.10.2006 ve 13,00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny .

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Neotvírat – MKS III.etapa“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing.Vlastimil Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku