MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor výstavby

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28  Nymburk

| Sp.zn.: Č.j.: | MUNYM-110/49971/2017 MUNYM-110/14473/2018/Kus |  | Dne 27.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: | Ing. Marie Kusovská |  |  |
| Tel.: | 325 501 406 |  |  |

Zuzana Mejstříková
Ke Kapličce č.p. 392
289 37  Loučeň

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.10.2017 podala

Zuzana Mejstříková, nar. 19.03.1961, Ke Kapličce č.p. 392, 289 37  Loučeň,
kterou zastupuje PROAGRO, s.r.o., Ing. Miroslava Svobodová, IČO 48154491, Chelčického č.p. 614, Rosice, 533 51  Pardubice 17

(dále jen "žadatel"). Dne 18.1.2017 podala paní Zuzana Mejstříková žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro stejnou stavbu. Protože se obě žádosti týkají téhož předmětu řízení (příprava území pro zástavbu rodinnými domy – pozemek bude rozdělen na pozemky určené pro rodinné domy a pro komunikaci, na pozemku určeném pro komunikaci jsou navrhovány komunikace a inženýrské sítě pro tyto domy) a obě řízení se týkají týchž účastníků, stavební úřad z moci úřední obě řízení spojil podle § 140 odst. 1) správního řádu.

Na základě posouzení podle § 84 až 91 stavebního zákona stavební úřad:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Komunikace a inženýrské sítě lokalita Jankovice, Nymburk

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1074/92 (ostatní plocha), parc. č. 1075 (vodní plocha), parc. č. 1083/1 (orná půda), parc. č. 1083/2 (ostatní plocha), parc. č. 1083/25 (orná půda), parc. č. 1083/27 (orná půda), parc. č. 1095/3 (orná půda) v katastrálním území Nymburk.

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o přípravu lokality pro zástavbu rodinnými domy. Část pozemku parc. č. 1095/3, která je podle územního plánu určena pro bydlení, bude rozdělena na 18 pozemků pro rodinné domy a na pozemek určený pro komunikace. Je navrhováno umístění těchto staveb:

- IO 01 Vodovod na pozemku parc. č. 1095/3 napojený na stávající řad DN 110 procházející předmětným územím, řad "I" DN 110 v délce 256 m a řad "I-I" DN 90 v délce 18,5 m, 18 domovních vodovodních přípojek DN 50

- IO 02 Splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1074/92, 1083/25, 1083/2 napojená na stávající páteřní stoku splaškové kanalizace v ul. Jankova, všechny stoky v dimenzi DN 250, stoka "S" v délce 156,5 m, stoka "S1" v délce 167,5 m, stoka "S2" v délce 16 m, výtlak D90 do stávající šachty v délce 97 m, 18 kanalizačních přípojek DN 150

- IO 03 Plynovod na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1083/25 napojený na stávající plynovod v ulici Ke Strouze, STL plynovod PE D63 100 kPa a 18 plynovodních přípojek PE D32

- IO 04 Veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1083/25 napojené do stávajícího stožáru v ulici Ke Strouze a datové kabely ke každému pozemku

- IO 05 Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, obousměrná komunikace o šířce 6 m s jednostranným chodníkem o šířce 1,5 m je napojena na komunikaci v blízkosti nově budovaných bytových domů a pokračuje přes strouhu do řešené lokality. Na ni navazuje zvýšená plocha křižovatky a dále jednopruhová obousměrná komunikace kategorie D1 - zóna. Podél komunikace bude 10 podélných parkovacích stání, z toho jedno pro imobilní, a plocha pro kontejnerové stání.

- IO 06 Protihluková opatření v severní části lokality na pozemku parc. č. 1095/3 - protihluková stěna do výšky 3 m (dřevěná zeď minimální tloušťky 3,5 cm), pod ní je zemní val o minimální výšce 1m

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, ze dne 30.5.2017 č. j. 100/24266/2017/Šan:

  - Likvidaci dešťových vod je třeba řešit v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. přednostně zasakovat.

  - V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení bude seznam odpadů, včetně jejich katalogových čísel a předpokládaného množství vyprodukovaných odpadů, dále způsob jejich využití, příp. odstranění.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska – souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby místní komunikace, který vydal Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, dne 30.5.2017 pod č. j. 100/26886/2017/Šan:

  - Před zahájením stavby bude z celé plochy záboru provedena skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) v celkovém množství cca 810 m3 ornice a 607 m3 podorničí. Skrývka bude odděleně deponována na zbývající části předmětného pozemku a zabezpečena tak, aby nedocházelo k fyzikální, biologické a chemické degradaci uložené zeminy (tj. znehodnocování, eroze, zaplevelování, zcizování).

  - Zahájení skrývky bude oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Nymburk. Po ukončení stavby bude část podorničí využita k terénním úpravám v okolí stavby. Orniční vrstva bude rozhrnuta na nezastavěné části předmětného pozemku parc. č. 1095/3 v kat. území Nymburk, který bude nadále zemědělsky obhospodařován.

  - Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku plynných, kapalných a pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, vydaného podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24.11.2017 pod č. j. MUNYM-100/57386/2017/Fry:

  - veškeré objekty křížící vodní tok budou provedeny kolmo na vodní tok. Navržený mostek bude proveden tak, aby spodní úroveň mostovky byla umístěna nad břehovými hranami koryt toku a v místě křížení byla zachována stávající průtočná kapacita koryta.

  - Stavbou nesmí dojít ke znečištění toku ani k jeho poškození. Výkopový materiál nesmí být ukládán do koryta vodního toku. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.

  - V místě křížení kanalizace s vodním tokem bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Místo křížení bude viditelně označeno označníkem. Křížení bude provedeno protlakem. Kanalizace a objekty umístěné v blízkosti toku do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku budou opatřeny chráničkou, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce toku.

  - Technické řešení navržených objektů křížících vodní tok nebo umístěných podél toku bude odsouhlaseno správcem toku Povodí Labe s. p., provozní středisko Jičín.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Nymburku, ze dne 1.12.2017 sp. zn. KHSSC 66111/2017: v dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány závěry akustické studie 17/10/2017, kterou zpracoval Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Nymburk, ze dne 4.9.2017 ev. č. NY – 672 – 2/2017/PD: V průběhu prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí, a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovení objízdných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, nejpozději 15 dní předem.

- Budou splněny podmínky dle stanoviska Dopravního inspektorátu Policie České republiky Nymburk ze dne 23.3.2017 č. j. KRPS-58899-1/ČJ-2017-010806-PD:

  - V prostoru směrového oblouku v km cca 0,2 budou upraveny šířkové poměry tak, aby byl zajištěn rozhled pro vyhnutí vozidel, přičemž musí být zajištěno, aby vozidla kvůli vyhnutí nemusela couvat.

  - Ve směrových obloucích a v křižovatce musí být zajištěny rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6102 resp. TP 103.

  - Do dalšího stupně budou zapracovány prvky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN 73 6110 a vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  - Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056 (zejména délka stání).

  - Parkovací stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybové postiženou bude provedeno v délce min. 7,0 m a bude vyznačeno vodorovným dopravním značením č. V10f doplněným o svislé dopravní značení č. IP12 s vyobrazením symbolu zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku dle přílohy č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  - Veřejné osvětlení musí být navrženo v souladu s ČSN 73 6110 a TKP 15.

  - Obytná zóna bude provedena v souladu s TP 103.

  - Zpomalovací prahy budou provedeny dle TP 85 – Zpomalovací prahy – (nasvětlení, provedení, označení atd.).

  - Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

  - Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 – Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

  - Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

  - V dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude podrobně zpracován návrh svislého a vodorovného dopravního značení, včetně osvětlení a řezů komunikace apod.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru správy městského majetku, ze dne 10.11.2017 č. j. 050/53097/2017/Kon:

  - Navržené řešení dopravy v klidu v rámci prostoru veřejné části komunikace bude řešeno parkovacím stáním v parkovacích zálivech (navržená pohotovostní parkovací stání v počtu 10 ks skupina vozidel O2, parkování bydlících bude řešeno na vlastních pozemcích v počtu min. 2 stání). Budou dodrženy podmínky příslušné ČSN 73 6110.

  - Odvodnění komunikací a veřejného prostoru bude řešeno vsakováním dešťových vod v přilehlém uličním prostoru do systému vhodného vsakovacího zařízení s trativodem min. DN 150. Bude doložen výpočet hydrogeologického posouzení možnosti vsakování dešťových vod s návrhem vsakovacího zařízení.

  - Šíře uličního prostoru v jižní části lokality (část ulice podél vodního toku) bude provedena v celkové navržené min. šíři 9,5 m a to tak, aby byla možná v případě dalšího rozvoje lokality města úprava navržené komunikace (příjezdová obousměrná vozovka v min. šíři 6,0 m a chodník v min. šíři 2,0 m – přístup do lokality) k potřebnému dopravnímu propojení se stávající zástavbou přes ul. Ke Strouze a ul. Jankova.

  - Před zahájením stavby bude předložena žádost ke stanovení přechodného dopravního značení z důvodu provádění stavby s předloženým a odsouhlaseným návrhem DIO dle vyjádření PČR DI Nymburk.

- Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 10.1.2018 č. j. DUCR-1833/18/Lh:

  - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

  - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

  - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

  - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

  - V případě porušení drážního zařízení, nebo poškození drážních sítí, je povinen zhotovitel neprodleně informovat provozovatele dráhy.

  - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

  - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

- Budou splněny podmínky dle vyjádření Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče, ze dne 23.10.2017 č. j. ŠKaPP/060/48304/2017/Van: vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými archeologickými nálezy, jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855. Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, tel. 274 814 463, fax 274 817 993, popř. také Polabskému muzeu v Poděbradech, Palackého 68, 290 55 Poděbrady, tel. 325 612 640, fax 325 611 092 pro rychlé zajištění nálezové situace, jakožto organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů. Stavebníci jsou dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinni umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Budou splněny podmínky dle vyjádření ČD-Telematika, a. s., ze dne 6.12.2017 č. j. 13758/2017-O.

- Budou splněny podmínky dle souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 18.12.2017 zn. S 9510/U – 29840/2017 – SŽDC-OŘ PHA-710-Miš.

- Budou splněny podmínky dle stanoviska Povodí Labe, s. p., ze dne 14.11.2017 č. j. PVZ/17/39884/Hv/0.

- Budou splněny podmínky dle souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 9.1.2018 zn. 001096131375 a ze dne 13.8.2017 zn. 0100788503.

- Budou splněny podmínky dle vyjádření GridServices, s. r. o., ze dne 20.9.2017 zn. 5001589994 a ze dne 7.9.2017 zn. 5001566672.

- Budou splněny podmínky dle vyjádření Vodovody a kanalizace, a. s., ze dne 22.8.2017 zn. 2738/2017 a ze dne 31.5.2017 zn. 1469/2017.

- Budou splněny podmínky dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 13.8.2017 č. j. 689162/17.

- Při zpracování projektové dokumentace pro rodinné domy, které budou navrhovány na pozemcích parc. č. 1095/104 – 1095/121 podle katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Kuličem, ČKAIT 0601760, budou dodrženy tyto podmínky:

  - Regulační čára pro osazení všech staveb bude 6 m od vnějšího líce oplocení. Tato podmínka neplatí pro pozemek parc. č. 1095/109 vzhledem k jeho tvaru.

  - Oplocení navržené na hranici s pozemkem pro komunikaci parc. č. 1095/102 bude mít maximální výšku 170 cm. Z této výšky bude část tvořit podezdívka do výšky 60 cm. Oplocení bude sestávat ze zděných sloupků buď z lícového zdiva, nebo z bloků, a z průhledné výplně (dřevo, kov). Shodně s výplněmi budou pojednány brány a branky. Do stejné výšky budou integrovány kiosky přípojek.

- Při zpracování projektové dokumentace pro rodinné domy, které budou navrhovány na pozemcích parc. č. 1095/104 – 1095/121 podle katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Kuličem, ČKAIT 0601760, je za nejvhodnější řešení z hlediska začlenění staveb do území považován návrh rodinného domu, který splňuje tyto podmínky:

  - Střechy sedlové, valbové, polovalbové, sklon střechy min. 34 °, jsou přípustné vikýře, štíty, střešní okna. Orientace hřebene střechy je doporučena kolmo ke komunikaci.

  - Garáže, přístřešky, apod. budou součástí hlavního objektu.

Případné jiné řešení je nutné dohodnout s architektem města.

- Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k u

parc. č. 1095/3 (orná půda) v katastrálním území Nymburk, z důvodu přípravy lokality pro zástavbu rodinnými domy. Pozemek bude rozdělen na tyto pozemky:

- 1095/3 – pozemek mimo zastavitelné území podle územního plánu

- 1095/102 – pozemek určený pro stavbu komunikací a vedení technické infrastruktury

- 1095/103 – pozemek mezi železniční tratí a navrhovanou protihlukovou stěnou

- 1095/104 – 1095/121 – 18 pozemků určených pro stavbu rodinných domů

Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku: podle katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Kuličem, ČKAIT 0601760.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zuzana Mejstříková, nar. 19.03.1961, Ke Kapličce č.p. 392, 289 37  Loučeň

Odůvodnění:

Dne 16.10.2017 podala paní Zuzana Mejstříková, nar. 19.03.1961, Ke Kapličce č.p. 392, 289 37  Loučeň,
kterou zastupuje PROAGRO, s.r.o., Ing. Miroslava Svobodová, IČO 48154491, Chelčického č.p. 614, Rosice, 533 51  Pardubice 17, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Předmětem žádosti je příprava lokality pro zástavbu rodinnými domy. Část pozemku parc. č. 1095/3, která je podle územního plánu určena pro bydlení, bude rozdělena na 18 pozemků pro rodinné domy a na pozemek určený pro komunikace. Je navrhováno umístění těchto staveb:

- IO 01 Vodovod na pozemku parc. č. 1095/3 napojený na stávající řad DN 110 procházející předmětným územím, řad "I" DN 110 v délce 256 m a řad "I-I" DN 90 v délce 18,5 m, 18 domovních vodovodních přípojek DN 50

- IO 02 Splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1074/92, 1083/25, 1083/2 napojená na stávající páteřní stoku splaškové kanalizace v ul. Jankova, všechny stoky v dimenzi DN 250, stoka "S" v délce 156,5 m, stoka "S1" v délce 167,5 m, stoka "S2" v délce 16 m, výtlak D90 do stávající šachty v délce 97 m, 18 kanalizačních přípojek DN 150

- IO 03 Plynovod na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1083/25 napojený na stávající plynovod v ulici Ke Strouze, STL plynovod PE D63 100 kPa a 18 plynovodních přípojek PE D32

- IO 04 Veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, 1083/27, 1083/25 napojené do stávajícího stožáru v ulici Ke Strouze a datové kabely ke každému pozemku

- IO 05 Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 1095/3, 1075, 1083/1, obousměrná komunikace o šířce 6 m s jednostranným chodníkem o šířce 1,5 m je napojena na komunikaci v blízkosti nově budovaných bytových domů a pokračuje přes strouhu do řešené lokality. Na ni navazuje zvýšená plocha křižovatky a dále jednopruhová obousměrná komunikace kategorie D1 - zóna. Podél komunikace bude 10 podélných parkovacích stání, z toho jedno pro imobilní, a plocha pro kontejnerové stání.

- IO 06 Protihluková opatření v severní části lokality na pozemku parc. č. 1095/3 - protihluková stěna do výšky 3 m (dřevěná zeď minimální tloušťky 3,5 cm), pod ní je zemní val o minimální výšce 1m

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 16.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 17.01.2018.

Dne 18.1.2017 podala žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků na výše uvedenou stavbu. Protože se obě žádosti týkají téhož předmětu řízení (příprava území pro zástavbu rodinnými domy – pozemek bude rozdělen na pozemky určené pro rodinné domy a pro komunikaci, na pozemku pro komunikaci jsou navrhovány komunikace a inženýrské sítě pro tyto domy) a obě řízení se týkají týchž účastníků, stavební úřad z moci úřední obě řízení spojil podle § 140 odst. 1) správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, dne 30.5.2017 č. j. 100/24266/2017/Šan,

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby místní komunikace ze dne 30.5.2017 pod č. j. 100/26886/2017/Šan,

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24.11.2017 pod č. j. MUNYM-100/57386/2017/Fry,

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Nymburku, dne 1.12.2017 sp. zn. KHSSC 66111/2017,

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dne 4.9.2017 ev. č. NY – 672 – 2/2017/PD,

- Dopravní inspektorát Policie České republiky Nymburk dne 23.3.2017 č. j. KRPS-58899-1/ČJ-2017-010806-PD,

- Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, dne 10.11.2017 č. j. 050/53097/2017/Kon,

- Drážní úřad dne 10.1.2018 č. j. DUCR-1833/18/Lh,

- Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, dne 23.10.2017 č. j. ŠKaPP/060/48304/2017/Van,

- ČD-Telematika, a. s., dne 6.12.2017 č. j. 13758/2017-O,

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dne 18.12.2017 zn. S 9510/U – 29840/2017 – SŽDC-OŘ PHA-710-Miš,

- Povodí Labe, s. p., dne 14.11.2017 č. j. PVZ/17/39884/Hv/0,

- ČEZ Distribuce, a. s., dne 9.1.2018 zn. 001096131375 a dne 13.8.2017 zn. 0100788503,

- GridServices, s. r. o., dne 20.9.2017 zn. 5001589994 a dne 7.9.2017 zn. 5001566672,

- Vodovody a kanalizace, a. s., dne 22.8.2017 zn. 2738/2017 a dne 31.5.2017 zn. 1469/2017,

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., dne 13.8.2017 č. j. 689162/17.

K žádosti byly dále předloženy smlouvy s příslušnými vlastníky technické infrastruktury (elektřina, plyn), smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele, a plánovací smlouva uzavřená s městem Nymburk.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2509, 2624, 4954, 4958, parc. č. 1074/91, 1083/24, 1095/4, 1095/29, 1095/49, 1095/50, 1095/51, 1095/52, 1095/53, 1095/54, 1095/55, 1095/56, 1751/1 v katastrálním území Nymburk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nymburk č.p. 1978

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Marie Kusovská

vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 25000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Zuzana Mejstříková, Ke Kapličce č.p. 392, 289 37  Loučeň
PROAGRO, s.r.o., IDDS: ujy7epp
Město Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
PMS, spol. s r.o., IDDS: tpkrwhm

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Miroslav Vacek, Ke Strouze č.p. 2498, 288 02  Nymburk 2
Martin Kopp, Ke Strouze č.p. 2497, 288 02  Nymburk 2
Ing. Helena Koppová, Ke Strouze č.p. 2497, 288 02  Nymburk 2
Jana Bernáthová, Truhlářská č.p. 1119/20, 110 00  Praha 1-Nové Město
Marcela Grötschelová, Slezská č.p. 898/23, 130 00  Praha 3-Vinohrady
Yvonne Hanzalová, Slívová č.p. 2898/5, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106
Markéta Hlavatá, Truhlářská č.p. 1119/20, 110 00  Praha 1-Nové Město
Ing. Vladimír Pohorecký, Zdaru č.p. 1506/2, 140 00  Praha 4-Nusle
Adéla Půčková, Truhlářská č.p. 1118/18, 110 00  Praha 1-Nové Město
Ing. Dušan Seidl, Svrkyně č.p. 36, 252 64  Velké Přílepy
Martin Hořejš, Ke Strouze č.p. 2492, 288 02  Nymburk 2
Lenka Hořejšová, Ke Strouze č.p. 2492, 288 02  Nymburk 2
Ing. Jaroslav Litera, Ke Strouze č.p. 2493, 288 02  Nymburk 2
Danuše Literová, Ke Strouze č.p. 2493, 288 02  Nymburk 2
PaedDr. Růžena Masopustová, Ke Strouze č.p. 2494, 288 02  Nymburk 2
Michal Vagenknecht, Rybářská č.p. 2283, 288 02  Nymburk 2
Anastasia Vagenknechtova, Ke Strouze č.p. 2495, 288 02  Nymburk 2
Ing. Jan Mach, Ke Strouze č.p. 2496, 288 02  Nymburk 2
Petra Bohušová, Sadová č.p. 2111, 288 02  Nymburk 2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Lepka, Josef, Karlova č.p. 11, Praha 11
Lepková, Marie, Karlova č.p. 11, Praha 11
Radek Hošek, Polní č.p. 1730/26, 288 02  Nymburk 2
Šárka Hošková, Polní č.p. 1730/26, 288 02  Nymburk 2
Dagmar Sophie Svobodová, Jankova č.p. 1978/37, 288 02  Nymburk 2
Milena Schmidová, Jankova č.p. 1978/37, 288 02  Nymburk 2
Mgr. Drahomíra Holíková, Jankova č.p. 1978/37, 288 02  Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 28  Nymburk
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku, IDDS: hhcai8e
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk,Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73